建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护

验 收 监 测 报 告 表

项目名称        年产电机30万台生产项目

建设单位        常州市松洋鼎升电机有限公司

2021年6月

建设单位法人代表：            （签字）

编制单位法人代表：            （签字）

项目负责人：王凯

报告编写人：王凯

监测单位：南京爱迪信环境技术有限公司

现场监测负责人：陈宇宏

参加人员：汪冰冰

建设单位：常州市松洋鼎升电机有限公司（盖章）

编制单位：常州市松洋鼎升电机有限公司（盖章）

电话: 王凯 13685285740

传真: /

邮编: 213000

地址: 江苏武进经济开发区礼河长汀村长塘路18号

表一

| 建设项目名称 | 年产电机30万台生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 常州市松洋鼎升电机有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 补办（划√） |
| 建设地点 | 江苏武进经济开发区礼河长汀村长塘路18号 |
| 主要产品名称 | 电机 |
| 设计生产能力 | 电机30万台/年 |
| 实际生产能力 | 电机30万台/年 |
| 建设项目环评批复时间 | 2021年4月13日 | 开工建设时间 | 2021年4月 |
| 调试时间 | 2021年6月 | 验收现场监测时间 | 2021年6月3日-6月4日 |
| 环评申报表审批部门 | 常州市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏晶昱宝环境科技有限公司 |
| 废气设施设计单位 | 江苏赛铭智能环保科技有限公司 | 废气设施施工单位 | 江苏赛铭智能环保科技有限公司 |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 30万元 | 比例 | 3% |
| 实际总概算 | 960万元 | 实际环保投资 | 30万元 | 比例 | 3.1% |
| 验收监测依据 | 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日实施）； 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号）； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 公告2018年第9号）； 《环境监测质量管理规定》（国家环保总局[2006]114号文）； 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办[2018]34号）； 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部办公厅，环办环评函[2020]688号，2020年12月13日）； 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修正）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订通过，2020年9月1日起施行）； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控（1997）122号，1997年9月）； 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020，2021年5月1日实施）； 《国家危险废物名录（2021版）》（2021年1月1日施行）； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）； 《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）； 《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）； 《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 《常州市松洋鼎升电机有限公司“年产电机30万台生产项目”项目环境影响报告表》（江苏晶昱宝环境科技有限公司，2020年12月） 《市生态环境局关于常州市松洋鼎升电机有限公司“年产电机30万台生产项目”环境影响报告表的批复》（常武环审[2021]171号），常州市生态环境局，2021年4月13日； 常州市松洋鼎升电机有限公司提供的其他资料。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 废气 本项目清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、喷漆、烘干等工段产生的非甲烷总烃、漆雾和焊接产生的烟尘执行《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1、表2、表3标准，标准值见下表： 表1-1 废气排放标准 污染物 限值 标准来源 最高允许排放浓度(mg/m3 ) 排气筒高度（m） 排放 速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值(mg/m3 ) 非甲烷总烃 60 15 3 4.0 《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准 颗粒物 20 15 1 0.5 表1-2 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物名称 限值含义 特别排放限值（mg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 6 《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 监控点处任意一次浓度值 20 （2）废水 本项目无生产废水产生，生活污水经市政污水管网接管至滨湖污水处理厂集中处理。废水接管标准见下表。 表1-3 废水接管标准 采样点位 污染物 验收标准限值 （mg/L，pH无量纲） 验收标准依据 废 水 接 管 口 pH 6.5~9.5 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准 COD 500 SS 400 NH3-N 45 TP 8 TN 70 （3）噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。标准值见下表。 表1-4 噪声排放标准 执行区域 时段 验收标准限值dB(A) 验收标准依据 东、南、西、北厂界 昼间 ≤60 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 注：本项目夜间不生产。 （4）固废 ①一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 ②危险废物收集、储存、运输及处置执行《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（环境保护部公告2013年第36号2013年6月8日）中规范要求设置。 （5）总量控制指标 根据本项目环评批复要求，具体污染物总量控制指标见表1-5。 表1-5 污染物总量控制指标 类别 污染物 项目批复核定量（t/a） 废气 非甲烷总烃 ≤0.045 颗粒物 ≤0.018 废水 水量 ≤1920 COD ≤0.096 SS ≤0.0912 NH3-N ≤0.00768 TP ≤0.00096 TN ≤0.02304 固废 一般固废 全部综合利用或安全处置 危险废物 备注 / |

表二

项目概况 常州市松洋鼎升电机有限公司成立于2011年11月17日，注册地址位于江苏武进经济开发区礼河长汀长塘路18号，经营范围为：电机、机械零部件的开发、制造和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 本项目投资1000万元，租赁常州市松洋机电有限公司的已建标准厂房，购置绕线机、压机等生产设备新建电机产品项目，项目建成后可形成年产电机30万台的生产规模。 企业于2020年12月委托江苏晶昱宝环境科技有限公司编制《年产电机30万台生产项目环境影响报告表》，并于2021年4月13日取得常州市生态环境局批复（常武环审[2021]171号）。 目前该项目已建设完成，项目员工人数80人，昼间一班制8小时生产，全年工作2400h，不另设宿舍、食堂和浴室等生活设施。 本次验收为常州市松洋鼎升电机有限公司新建项目验收，年产电机30万台，本次验收为全产能验收。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等文件的要求，受常州市松洋鼎升电机有限公司委托，南京爱迪信环境技术有限公司承担该项目的竣工环保验收监测工作，并于2021年6月3日-6月4日对该项目进行了现场验收监测。常州市松洋鼎升电机有限公司技术人员对验收监测结果统计分析，结合现场环保管理检查，在资料调研及环保管理检查的基础上，编制了《年产电机30万台生产项目竣工环境保护验收监测报告表》。 本项目具体建设时间进度情况见表2-1。 表2-1 项目具体建设时间进度情况表 序号 项目 执行情况 1 项目名称 年产电机30万台生产项目 2 项目性质 新建 3 建设单位 常州市松洋鼎升电机有限公司 4 建设地点 江苏武进经济开发区礼河长汀村长塘路18号 5 立项 江苏武进经济开发区管委会，武经发管备[2020]188号，2020年12月14日 6 环评 江苏晶昱宝环境科技有限公司，2020年12月 7 环评批复 常州市生态环境局，常武环审[2021]171号，2021年4月14日 8 开工时间 2021年4月 9 调试时间 2021年6月 10 申领排污许可情况 已申领（913204125855869078001X，2020年5月7日） 11 验收启动时间 2021年6月 12 验收监测方案编制时间 2021年6月 13 验收现场监测时间 2021年6月3日-6月4日 14 验收监测报告 由常州市松洋鼎升电机有限公司编制，2021年6月

工程建设内容： 本项目建设内容与环评审批对照详见下表。 表2-2 建设项目环境保护验收/变更内容一览表 类别 主要内容 环评审批项目内容 实际建设 变更情况 项目基本信息 建设地点 位于江苏武进经济开发区礼河长汀村长塘路18号，建筑面积约3812m2，建设“年产电机30万台生产项目” 位于江苏武进经济开发区礼河长汀村长塘路18号，建筑面积约3812m2，建设“年产电机30万台生产项目” 与环评一致 建设内容 项目总投资1000万元，年工作300天，一班8小时制，年时基数：2400h（清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、喷漆、烘干工段运行时间为1800h/a，焊接工段运行时间为600h/a）。全厂共有员工80人 项目总投资1000万元，年工作300天，一班8小时制，年时基数：2400h（清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、喷漆、烘干工段运行时间为1800h/a，焊接工段运行时间为600h/a）。全厂共有员工80人 与环评一致 产品方案 电机 30万台/年 电机 30万台/年 与环评一致 生产车间一 生产车间 大小为2560m2，位于厂房1F 大小为2560m2，位于厂房1F 与环评一致 生产车间二 装配车间 大小为600m2 大小为600m2 与环评一致 生产设备 详见表2-3 详见表2-3 / 贮运 工程 成品仓库 大小为480m2，位于厂房2F 大小为480m2，位于厂房2F 与环评一致 原辅料仓库 大小为144m2，位于厂房3F 大小为144m2，位于厂房3F 与环评一致 公用 工程 给水 由区域自来水管网统一供给 由区域自来水管网统一供给 与环评一致 排水 雨污分流，生活污水经市政污水管网接管至牛塘污水处理厂（远期计划接管进滨湖污水处理厂）集中处理 雨污分流，生活污水经市政污水管网接管至滨湖污水处理厂集中处理 与环评一致 供电 区域供电管网统一供给 区域供电管网统一供给 与环评一致 环保 工程 有组织废气 清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、烘干 本项目清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、烘干过程产生的非甲烷总烃经“二级活性炭”处理后，由一根15m高排气筒（FQ-1）排放 本项目清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、烘干过程产生的非甲烷总烃经“二级活性炭”处理后，由一根15m高排气筒（FQ-1）排放 与环评一致 喷漆 本项目喷漆过程产生的漆雾经“水帘+二级活性炭”处理，由一根15m高排气筒（FQ-1）排放 本项目喷漆过程产生的漆雾经“水帘+二级活性炭”处理，由一根15m高排气筒（FQ-1）排放 与环评一致 无组织 废气 焊接 本项目焊接产生的焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后，在车间内以无组织形式排放 本项目焊接产生的焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后，在车间内以无组织形式排放 与环评一致 废水 本项目无生产废水产生，生活污水经市政污水管网接管至牛塘污水处理厂（远期计划接管进滨湖污水处理厂）集中处理 本项目无生产废水产生，生活污水经市政污水管网接管至滨湖污水处理厂集中处理 与环评一致 噪声 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声 与环评一致 固体废物 一般固废 一般固废堆场1处，位于厂区东侧，大小为30m2 一般固废堆场1处，位于厂区东南侧，大小为30m2 位置由厂区东侧调整至东南侧 危险废物 危废仓库1处，位于厂区东侧，大小为10m2 危废仓库1处，位于厂区东侧，大小为10m2 与环评一致 生活垃圾 由环卫部门统一清运 由环卫部门统一清运 与环评一致 表2-3 生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 环评数量（台/套） 实际数量（台/套） 增减量 变更情况 1 压机 Y41 5 5 0 与环评一致 2 精密珩磨机 SSH-1680 2 2 0 3 电热恒温干燥箱 SC101-4型 9 9 0 4 真空浸漆烘干机 / 1 1 0 5 2吨行车 2t 1 1 0 6 喷漆房 / 1 1 0 7 流水线烘道 / 1 1 0 8 磨刀砂轮机 / 1 1 0 9 单轴数位式无刷绕线机 / 6 5 -1 现有设备已满足生产需求，剩余1台设备不再建设 10 数控绕线机 / 6 6 0 与环评一致 11 激光焊机 / 3 2 -1 现有设备已满足生产需求，剩余1台设备不再建设 12 激光打标机 / 1 1 0 与环评一致 13 抽真空机 / 1 1 0 14 电脑数显动平衡试验机 / 2 2 0 15 充磁机 / 1 1 0 16 电机综合测试系统 / 4 2 -2 现有设备已满足测试需求，剩余2台设备不再建设 17 精密气动台式压力机 / 3 3 0 与环评一致 18 多功能剥线机 / 1 1 0 19 无油机 / 1 1 0 20 转子缠线机 / 1 1 0 21 转子涂胶机 / 1 1 0 22 铆钉机 / 1 1 0 23 定子综合测试系统 / 2 2 0 24 电机壳加热器 / 3 3 0 25 电阻焊 / 1 1 0 26 艾灸烟尘净化器 / 3 3 0

原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗见下表。 表2-4 主要原辅材料一览表 序号 物料名称 规格、组分 环评年用量 实际年用量 变更情况 1 矽钢片 / 720吨 720吨 与环评一致 2 磁钢 / 6吨 6吨 3 漆包线 / 40吨 40吨 4 成品端盖 铝 22吨 22吨 5 转轴 / 30万件 30万件 6 转子铁芯 铁 30万件 30万件 7 定子铁芯 铁 30万件 30万件 8 铝合金方形机壳 铝合金 12吨 12吨 9 精拉无缝管 钢 10吨 10吨 10 插头零配件 / 30万套 30万套 11 轴承 钢 30万套 30万套 12 焊丝 不含铅、锡 0.1吨 0.1吨 13 胶水 主要成分甲基丙烯酸甲酯10%、甲基丙烯酸10%、合成橡胶25%、合成树脂40%、有机过氧化物15% 50g/瓶或250g/瓶 80kg 80kg 14 水性绝缘漆 / 2吨 2吨 15 磨削液 170kg/桶，矿物油20％、脂肪酸10％、表面活性剂1％、防锈剂1％，水68%，不含N、P 0.2吨 0.2吨 16 防锈油 矿物油，25kg/桶 0.15吨 0.15吨 17 清洗剂 加氢处理石脑油，25kg/桶 0.2吨 0.2吨 项目水平衡： 生活污水：项目环评中有员工80人，厂区内不设食堂、浴室及员工宿舍。员工生活用水量按100L/人·天计，全年300天计，年生活用水量为2400吨，产污系数以0.8计，则生活污水排放量约为1920t/a。实际建设过程中，根据企业提供资料，实际用水量约2300t/a，则生活污水产生量为1840t/a。 图2-1 项目环评水平衡图（t/a） 图2-2 项目实际水平衡图（t/a）

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 本项目为电机的生产，实际生产工艺与环评一致，具体生产流程如下。 一、产品生产工艺 本项目产品为电机，其中包含转子、定子和装配的生产过程，各个工段生产工艺见下： 1、转子生产工艺见下： 图3-1 转子生产工艺流程 生产工艺流程描述： 胶铁芯：将外购的成品磁钢、矽钢片、转子铁芯等零部件通过人工组装的方式利用转子涂胶机对零部件进行组装，此过程使用胶水进行零部件之间的粘接，此程中胶水挥发产生有机废气（G1）。 压转轴：利用压机将外购的转轴通过机械加压的方式与胶装好的铁芯进行组装加工。 磨转子：利用万能外圆磨床对转子表面进行打磨加工，去除转子外表面多余的毛刺等，该工段使用磨削液，磨削液使用前不需要进行调配，该工段产生边角料、废磨削液S1。 动平衡：利用电脑数显动平衡试验机对转子动平衡矫正。 充磁：用充磁机为转子进行充磁处理。 2、定子生产工艺见下： 图3-2 定子生产工艺流程 生产工艺流程描述： 清洗、晾干：将外购的定子铁芯放入清洗槽中进行人工清洗，清洗剂无需加水调配，循环使用定期添加，清洗槽规格为0.6m*0.4m*0.3m，每年年底更换一次，产生清洗废液（S1），委托有资质单位处置，清洗后的工件置于清洗槽上方进行晾干处理；清洗、晾干过程中使用碳氢清洗剂，碳氢清洗剂易挥发，挥发产生有机废气（G1）。 组装：用螺丝刀、镊子、钳子等工具将零配件、机壳、矽钢片和清洗好的定子铁芯通过人工组装的方式，组装成完整定子。装配过程中使用胶水进行工件的粘接，此过程产生少量有机废气（G2）。 绕线：将铁芯、骨架组装到一起。用绕线机或手工绕线的方式将漆包线绕在定子铁芯上，该过程漆包线在使用过程中产生废漆包线（S2）。 滴漆、浸漆、烘干：将组装绕线好的定子通过人工滴漆或真空浸漆烘干机定子进行滴漆、浸漆处理，滴漆、浸漆后通过干燥箱对定子进行烘干处理，干燥箱采用电作为能源。其中滴漆、浸漆工段用漆量约占15%。此过程产生有机废气（G3、G4）。 机加工：利用万能外圆磨床等机加工设备对部分有瑕疵的定子的外表面进行打磨处理，该工段不使用磨削液，此过程产生边角料S3。 喷漆、烘干：对打磨好的定子外表面进行喷漆处理，该工段在密闭的喷漆房内采用人工方式用喷枪进行喷涂，使用水性漆进行喷漆。喷漆采用静电喷漆，利用电晕放原理使雾化的水性漆在高压直流电场作用下荷负电，并吸附于荷正电基底表面放电，每天喷漆约4小时，喷漆完后进行烘干处理（喷漆和烘干均在喷漆车间进行中），喷漆工段用漆量约占85%。喷漆过程中产生漆雾及非甲烷总烃废气（G5、G6）。 3、总装工艺见下： 图3-3 总装生产工艺流程 生产工艺流程描述： 装配检验：用螺丝刀、镊子、钳子等工具将转子、定子、轴承、端盖等零部件组通过人工组装的方式，组装成完整电机，在组装前需用刷子蘸取少量水基防锈剂在定子内孔和转子外圆上进行涂刷防锈处理；装配好后将插头零配件通过激光焊接的方式焊接到组装好的电机上，此过程产生少量烟尘（G1）。 综合测试：用电机综合测试系统对电机进行噪音、震动、尺寸、转速及手感等测试，不合格品返修。 项目变动情况： 对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部办公厅，环办环评函[2020]688号），项目不属于重大变动，主要变动情况如下： ①生产设备数量变动 项目环评中单轴数位式无刷绕线机为6台，实际建设过程中，单轴数位式无刷绕线机仅建设5台，减少1台；项目环评中激光焊机为3台，实际建设过程中，精密车床仅建设2台，减少1台；项目环评中电机综合测试系统为4台，实际建设过程中，电机综合测试系统仅建设2台，减少2台。现有建设的设备已满足产能需要，生产设备数量的变动，未导致生产能力增加30%及以上，未导致相应污染物排放量的增加，不属于重大变动。 ②厂区平面布局的变动 企业对厂区平面进行重新布局，将一般固废仓库从厂区东侧调整至厂区东南侧，未导致环境防护距离范围的变化且敏感点的增加，不属于重大变动。 表2-5 建设项目变动情况对照表 项目 重大变动标准 企业情况 重大变动 界定 性质 建设项目开发、使用功能发生变化 无变动 / 规模 生产、处置或储存能力增大30%及以上 单轴数位式无刷绕线机由6台变为5台，激光焊机由3台变为2台，电机综合测试系统由4台变为2台，未导致生产、处置或储存能力增大，未导致相应污染物排放量的增加 不属于重大变动 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 地点 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 将一般固废仓库从厂区东侧调整至厂区东南侧，未导致环境防护距离范围的变化且敏感点的增加。 不属于重大变动 生产工艺 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一（1）新增排放污染物种类（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加；（3）废水第一类污染物排放量増加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的 无变动 / 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 无变动 / 环境保护措施 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 无变动 / 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的 无变动 / 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 无变动 / 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 无变动 / 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 无变动 / 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 无变动 /

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废水 本项目无生产废水产生，生活污水经市政污水管网接管至滨湖污水处理厂集中处理。 本项目废水排放及治理措施见表3-1。废水走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及治理措施一览表 废水类别 污染因子 废水量t/a 环评/批复 实际建设 处理设施 排放去向 处理设施 排放去向 生活污水 pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN 1440 / 牛塘污水处理厂（远期计划接管进滨湖污水处理厂） / 接管至滨湖污水处理厂 图3-1 废水走向及监测点位图 2、废气 （1）本项目清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、喷漆、烘干过程产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（FQ-1）排放；本项目喷漆、过程产生的漆雾经水帘处理后再与清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、喷漆、烘干过程产生的非甲烷总烃一并经二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（FQ-1）排放。本项目有组织废气排放及治理措施见表3-2，有组织废气走向及监测点位见图3-2。 表3-2 有组织废气排放及治理措施一览表 污染源 编号 污染源 工序 污染物 名称 排放模式 治理措施 排气筒高度 环评排气量（m3/h） 实际排气量（m3/h） FQ-1 清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、喷漆、烘干 非甲烷总烃 有组织排放 二级活性炭吸附装置 15m 10000 8758 喷漆 漆雾 水帘+二级活性炭 备注 / 图3-2 有组织废气走向及监测点位图 （2）本项目无组织废气排放及治理措施见表3-3。 表3-3 无组织废气排放及治理措施一览表 污染源编号 污染源工序 污染物名称 排放模式 治理措施 实际建设情况 Ο1#、Ο2#、 Ο3#、Ο4# 清洗、胶铁芯、滴漆、浸漆、喷漆、烘干 非甲烷总烃 无组织排放 / 在车间内无组织排放 焊接、喷漆 颗粒物 无组织排放 移动式焊接烟尘净化器 在车间内无组织排放 3、噪声 本项目噪声排放及治理措施见表3-4。 表3-4 噪声排放及防治措施 序号 设备名称/编号 声级值dB(A) 采用治理措施 数量（台/套） 1 压机 85 选用低噪设备；合理布局；隔声、减振 5 2 精密珩磨机 85 2 3 电热恒温干燥箱 75 9 4 真空浸漆烘干机 80 1 5 流水线烘道 75 1 6 磨刀砂轮机 85 1 7 单轴数位式无刷绕线机 75 5 8 数控绕线机 75 6 9 激光焊机 80 2 10 抽真空机 90 1 11 充磁机 75 1 12 精密气动台式压力机 85 3 13 多功能剥线机 75 1 14 无油机 75 1 15 转子缠线机 75 1 16 转子涂胶机 75 1 4、固体废物 本项目的固体废弃物主要为一般固废、危险废物和生活垃圾。 表3-5 固废产生及处理情况一览表 类别 名称 产生工序 废物代码 环评数量t/a 实际产生量t/a 防治措施 环评/批复 实际建设 一般固废 废漆包线 绕线 -- 0.1 0.1 外售综合 利用 外售综合 利用 边角料 机加工 -- 0.5 0.5 废包装袋/箱 原辅料包装 -- 0.15 0.15 废滤芯 废气治理 -- 0.002 0.002 危险废物 废包装瓶/桶 原辅料包装 HW49 900-041-49 0.197 0.197 委托有资质单位处置 委托云禾环境科技（常州）股份有限公司处置 清洗废液 清洗 HW08 900-201-08 0.081 0.081 漆渣 喷漆 HW12 900-252-12 0.2 0.2 水帘废液 废气治理 HW09 900-007-09 1 1 废活性炭 废气治理 HW49 900-039-49 1.11 1.11 废磨削液 机加工 HW09 900-007-09 0.015 0.015 生活垃圾 生活垃圾 日常生活、办公 / 24 24 环卫部门 清运 环卫部门 清运 备注 / 5、其他环保设施 表3-6 其他环保设施调查情况一览表 调查内容 执行情况 环境风险防范措施及设施 ①消防器材：厂区内设置灭火器、消防栓等消防器材 ②已编制安全生产章程，设有专人负责车间生产安全管理 在线监测装置 环评及批复未作规定 污染物排放口规范化工程 已设置规范化标识牌 “以新带老”措施 无

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 1、建设项目环境影响报告表主要结论 表4-1 环评影响报告表结论摘录 主 要 环 境 影 响 及 保 护 措 施 废气 本项目清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、喷漆、烘干过程产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（FQ-1）排放；本项目喷漆、过程产生的漆雾经水帘处理后再与清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、喷漆、烘干过程产生的非甲烷总烃一并经二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（FQ-1）排放；本项目焊接过程中焊接产生的焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器收集处理后在车间无组织排放。经预测，无组织废气各污染物下风向最大落地浓度占标率均小于1%，对大气环境影响较小。 卫生防护距离：以焊接车间、清洗车间、灌胶车间、浸漆车间为边界各设置50米卫生防护距离，以喷漆车间为边界设置100米卫生防护距离，最近居民点（郁家村）距离生产车间二内的焊接车间68米，距离生产车间一内的喷漆车间约130米。满足卫生防护距离要求。 废水 本项目厂区实行雨污分流，雨水经雨水管网排入附近水体。 本项目生活污水1920t/a，生活污水接管进滨湖污水处理厂集中处理，对周围地表水影响较小。 噪声 本项目噪声主要为压机、精密珩磨机等设备产生的噪声，经有效控制后，项目所在地噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 对附近环境影响较小，且周围无环境保护目标，不会产生噪声扰民问题。 固废 本项目固体废物利用、处置及处理率达到100%，不直接排向外环境，固体废物对周围环境无直接影响。 环评结论 综上所述，本项目符合现行的国家、地方产业政策及相关法律法规要求；项目符合其用地规划和产业定位；所采用的环保措施切实可行，可确保污染物达标排放；经环境影响预测，正常情况下本项目排放的污染物对周围环境的影响相对较小；本项目的建设不会造成区域环境质量下降。总体来看，建设单位在落实本报告表提出的各项环境保护对策措施和环境管理、环境监测要求，加强风险防范和应急预案的前提下，从环境保护的角度来讲，本项目的建设是可行的。 环评建议及要求 ①加强管理，落实报告中提出的污染防治措施。 ②实行清洁生产，减少污染物排放量。 ③固体废物堆放处设置环境保护标志，加强固体废物在厂区内堆存期间的环境管理。 ④加强企业内部生产管理水平，提高操作人员的责任及环境意识，杜绝各类人为污染事故发生，加强设备的保养和维修，定期检查各设备。 ⑤加强对环保设施的运行管理，制定有效地管理规章制度，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求，同时应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。 ⑥项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度；杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 2、审批部门审批决定 表4-2 环评批复要求和实际落实情况对照表 类别 环评批复要求 实际落实情况 废水 按照“雨污分流、清污分流”原则建设厂内给排水系统。本项目生活污水接入污水管网至滨湖污水处理厂集中处理。 已落实。厂区已实行雨污分流，本项目无生产废水产生；生活污水经市政污水管网接管至滨湖污水处理厂集中处理。监测结果表明，废水排放口中COD、SS、NH3-N、TP、TN的排放浓度以及pH值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。 废气 进一步优化废气处理方案,确保各类工艺废气处理效率达到《报告表》提出的要求。废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019）中相关标准。 已落实。本项目清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、喷漆、烘干过程产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（FQ-1）排放；本项目喷漆、过程产生的漆雾经水帘处理后再与清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、喷漆、烘干过程产生的非甲烷总烃一并经二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（FQ-1）排放；本项目焊接过程中焊接产生的焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器收集处理后在车间无组织排放。本项目清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、喷漆、烘干过程中未捕集到的非甲烷总烃和漆雾，在车间内以无组织形式排放；监测结果表明，本项目非甲烷总烃和颗粒物的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；厂区内车间外1m处无组织非甲烷总烃的排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB378 22-2019）中表A.1中特别排放限值标准。根据从严执行的要求，本项目非甲烷总烃和颗粒物的排放浓度也符合《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中排放限值标准。 噪声 选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局.厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 已落实。本验收项目已选用低噪声设备，对高噪声设备采取了有效的减震、隔声、消声等降噪措施，并合理布局，以降低噪声对厂界的影响。监测结果表明，项目东、南、西、北厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 固废 严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。危险废物须委托有资质单位安全处置，危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB185 97-2001)要求设置，防止造成二次污染。 已落实。本项目生产过程中产生的一般固废：废漆包线、边角料、废包装袋/箱、废滤芯外售综合利用；危险废物：废包装瓶/桶、清洗废液、漆渣、水帘废液、废活性炭、废磨削液收集后委托云禾环境科技（常州）股份有限公司处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。固废100%处置，零排放。 风险防范措施 / 已落实。厂区内设置灭火器、消防栓等消防器材；已编制安全生产章程，设有专人负责车间生产安全管理。 排污口 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志。 已落实。厂区已建设雨水排放口1个、污水排放口1个、废气排放口1个，已按要求设置规范的标识牌。 卫生防护距离 / 已落实。本项目以焊接车间、清洗车间、灌胶车间、浸漆车间为边界各设置50米卫生防护距离，以喷漆车间为边界设置100米卫生防护距离，最近居民点（郁家村）距离生产车间二内的焊接车间68米，距离生产车间一内的喷漆车间约130米。满足卫生防护距离要求。 总量 项目污染物排放总量核定（单位t/a）如下： （一）水污染物(接管考核量)： 生活污水量≤1920，化学需氧量≤0.768，氨氮≤0.048，总磷≤0.0096。 （二）大气污染物： 挥发性有机物≤0.045，颗粒物≤0.018 （三）固体废物：全部综合利用或安全处置。 符合总量控制要求，详见表七。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 本项目监测分析方法见表5-1。 表5-1 监测分析方法 类别 项目名称 分析方法 有组织废气 非甲烷总烃 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ38-2017） 低浓度颗粒物 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》（HJ 836-2017） 无组织废气 非甲烷总烃 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 （HJ 604-2017） 总悬浮颗粒物 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995）及修改单 废水 pH值 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局2002年3.1.6.2 化学需氧量 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 （HJ 828-2017） 悬浮物 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB 11901-1989） 氨氮 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ 535-2009） 总磷 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度》（GB 11893-1989） 总氮 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ636-2012） 噪声 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 备注 / 2、监测仪器 验收监测使用仪器情况见表5-2。 表5-2 验收监测仪器一览表 序号 仪器名称 型号 编号 1 十万分之一天平 ME55 NJADT-S-113 2 大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D NJADT-X-136 NJADT-X-139 3 气相色谱仪 GC9790II双FID NJADT-S-377 4 真空箱采样器 （19代） MH3051（19代）01 NJADT-X-098 NJADT-X-099 5 万分之一天平 ME54 NJADT-S-111 6 全自动大气/颗粒物采样器（内置电池） MH1200-1602 NJADT-X-094 NJADT-X-095 NJADT-X-096 NJADT-X-097 7 真空箱采样器 MH3051（19代） NJADT-X-085 NJADT-X-086 NJADT-X-087 NJADT-X-088 8 pH计 pHB-4 NJADT-X-164 9 滴定管 50mL，棕色酸式 NJADT-S-155 10 万分之一天平 ME204E NJADT-S-374 11 紫外分光光度计 UV8000 NJADT-S-367 12 多功能声级计 AWA5688-3 NJADT-X-001 13 声级校准器 AWA6022A NJADT-X-003 3、人员资质 承担监测任务的监测机构通过资质认定，监测人员持证上岗。 4、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，质量控制情况见表5-3。 表5-3 质量控制情况表 序号 污染物 样品（个） 现场平行 实验室平行 加标回收 合格率 数量（个） 比例（%） 数量（个） 比例（%） 数量（个） 比例（%） 100% 1 PH值 8 2 25 -- -- -- -- 2 悬浮物 8 2 25 2 25 -- -- 3 化学需氧量 8 2 25 1 12.5 -- -- 4 氨氮 8 2 25 1 12.5 1 12.5 5 总氮 8 2 25 1 12.5 1 12.5 6 总磷 8 2 25 1 12.5 1 12.5 5、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。 （3）采样器在进入现场前对采样器流量计等进行校核。在测试时保证其采样流量的准确。 表5-4 气体监测分析质量控制情况表 污染物 样品数（个） 空白 准确度 空白样（个） 检查率（个） 合格率（个） 质控样（个） 检查率（%） 合格率（%） 有组织 颗粒物 6 -- -- -- -- -- -- 低浓度颗粒物 6 2 33.3 100 -- -- -- 非甲烷总烃 36 6 16.7 100 -- -- -- 无组织 总悬浮颗粒物 24 -- -- -- -- -- -- 非甲烷总烃 75 5 6.67 100 -- -- -- 6、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。噪声校准记录见表5-5。 表5-5 噪声监测仪器使用情况 日期 声级计型号及编号 声校准器型号及编号 校准结果(单位dB(A)) 是否合格 标准声源值 监测前 示值偏差 标准声源值 监测后 示值偏差 2021年6月3日 AWA5688-3 NJADT-X-001 AWA6022A NJADT-X-003 94.0 93.8 0.2 94.0 93.8 0.2 合格 2021年6月4日 AWA5688-3 NJADT-X-001 AWA6022A NJADT-X-003 94.0 93.8 0.2 94.0 93.8 0.2 合格

表六

验收监测内容： 1、废水 本验收项目废水监测点位、项目及监测频次见表6-1，具体检测点位见附图1。 表6-1 废水监测点位、项目和频次 污染源名称 监测点位 监测项目 监测频次 生活污水 废水排放口 pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、 监测2天 每天4次 2、废气 本验收项目废气监测点位、项目和频次见表6-2，具体检测点位见附图1。 表6-2 废气监测点位、项目和频次 废气来源 监测点位 监测项目 排气筒 监测频次 清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、喷漆、烘干 Q1、Q2 一进一出 非甲烷总烃 15m 监测2天 每天3次 颗粒物 清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、喷漆、烘干、焊接 上风向1个（Ο1#），下风向3个（Ο2#~Ο4#） 非甲烷总烃 — 监测2天 每天3次 颗粒物 车间 车间外1m处（Ο5#） 非甲烷总烃 — 监测1次 3、噪声 本验收项目噪声监测点位、项目和频次见表6-3，具体检测点位见附图1。 表6-3 噪声监测点位、项目和频次 类别 监测点位 监测项目 监测频次 厂界 受声源影响的厂界外1米 Leq(A) 监测2天，每天昼间监测1次 噪声源 车间 Leq(A) 监测1次 敏感点 / 备注 本项目夜间不生产

表七

验收监测期间生产工况记录： 现场监测期间，本项目生产、环保设施运行正常，生产负荷均在75%以上（见表7-1至表7-3），满足竣工验收监测要求。 表7-1 竣工验收生产负荷表 产品名称 设计年生产量 实际生产量 2021年6月3日 生产负荷 实际生产量 2021年6月4日 生产负荷 电机 30万台 950台 95% 950台 95% 表7-2 监测期间主要原辅材料用量表 名称 设计年用量（单位） 实际日用量（单位） 备注 2021年6月3日 2021年6月4日 矽钢片 720吨 2.28吨 2.28吨 / 磁钢 6吨 0.019吨 0.019吨 / 漆包线 40吨 0.127吨 0.127吨 / 成品端盖 22吨 0.0697吨 0.0697吨 / 转轴 30万件 0.095万件 0.095万件 / 转子铁芯 30万件 0.095万件 0.095万件 / 定子铁芯 30万件 0.095万件 0.095万件 / 铝合金方形机壳 12吨 0.038吨 0.038吨 / 精拉无缝管 10吨 0.0317吨 0.0317吨 / 插头零配件 30万套 0.095万套 0.095万套 / 轴承 30万套 0.095万套 0.095万套 / 焊丝 0.1吨 0.000317吨 0.000317吨 / 胶水 80kg 0.253kg 0.253kg / 水性绝缘漆 2吨 0.00633吨 0.00633吨 / 磨削液 0.2吨 0.000633吨 0.000633吨 / 防锈油 0.15吨 0.000475吨 0.000475吨 / 清洗剂 0.2吨 0.000633吨 0.000633吨 / 表7-3 监测期间工况表（主要设备） 设备名称 设备数量（台/套） 2021年6月3日 2021年6月4日 运行情况 工作时间（h） 运行情况 工作时间（h） 压机 5 5 8 5 8 精密珩磨机 2 2 8 2 8 电热恒温干燥箱 9 9 6 9 6 真空浸漆烘干机 1 1 6 1 6 2吨行车 1 1 8 1 8 喷漆房 1 1 6 1 6 流水线烘道 1 1 6 1 6 磨刀砂轮机 1 1 8 1 8 单轴数位式无刷绕线机 5 5 8 5 8 数控绕线机 6 6 8 6 8 激光焊机 2 2 2 2 2 激光打标机 1 1 8 1 8 抽真空机 1 1 8 1 8 电脑数显动平衡试验机 2 2 8 2 8 充磁机 1 1 8 1 8 电机综合测试系统 2 2 8 2 8 精密气动台式压力机 3 3 8 3 8 多功能剥线机 1 1 8 1 8 无油机 1 1 8 1 8 转子缠线机 1 1 8 1 8 转子涂胶机 1 1 6 1 6 铆钉机 1 1 8 1 8 定子综合测试系统 2 2 8 2 8 电机壳加热器 3 3 8 3 8 电阻焊 1 1 2 1 2 艾灸烟尘净化器 3 3 2 3 2 备注：全年工作300天 验收监测结果： 1、废水 本验收项目验收监测期间废水监测结果及评价见表7-4。 表7-4 企业排放口污水监测结果一览表 监测 点位 监测 项目 日期 监测结果（mg/L、pH无量纲） 日均值或范围值 标准 评价 1 2 3 4 废 水 排 放 口 pH 2021年6月3日 6.72 6.66 6.62 6.64 6.62~6.72 6.5~9.5 达标 2021年6月4日 6.64 6.70 6.66 6.66 6.64~6.70 COD 2021年6月3日 324 318 312 302 314 500 达标 2021年6月4日 300 309 313 308 307.5 达标 SS 2021年6月3日 160 171 168 174 168.25 400 达标 2021年6月4日 162 163 165 174 166 达标 氨氮 2021年6月3日 24.1 22.6 20.2 21.0 21.975 45 达标 2021年6月4日 22.2 19.3 19.6 20.7 20.45 达标 总氮 2021年6月3日 35.2 34.3 35.4 35.5 35.1 70 达标 2021年6月4日 35.9 36.7 35.5 35.7 35.95 达标 总磷 2021年6月3日 2.01 1.86 2.17 2.04 2.02 8 达标 2021年6月4日 1.83 1.90 2.02 2.13 1.97 达标 评价结果 经监测，常州市松洋鼎升电机有限公司污水中COD、SS、NH3-N、TP、TN的排放浓度以及pH值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。 2、废气 有组织废气 本项目设置排气筒1个，为清洗、胶铁芯、滴漆、浸漆、喷漆、烘干工段废气排气筒（FQ-1），有组织排放废气监测结果统计情况见表7-5。 无组织废气 依据《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）要求，结合厂区平面布置及监测期间主导风向，在上风向单位周界外10米范围内设置1个参照点，于下风向厂界10米范围内可能的浓度最高点处设置3个监控点，厂区内车间外1m处设置1个监控点，监测因子包括非甲烷总烃、颗粒物，监测结果详见表7-6至表7-7。

表7-5 有组织排放废气监测结果统计表 监测点位 监测日期 监测项目 进口 出口 排放限值 达标情况 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 FQ-1 2021年 6月3日 标干废气流量（m3/h） 8148 8207 8251 8884 8803 8690 － － 低浓度颗粒物排放浓度（mg/m3） 17.0 15.5 16.2 1.1 1.3 1.2 20 达标 低浓度颗粒物排放速率（kg/h） 0.139 0.127 0.137 0.010 0.011 0.010 1 达标 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） 21.3 20.9 20.6 2.50 2.03 2.03 60 达标 非甲烷总烃排放速率（kg/h） 0.174 0.171 0.170 0.022 0.018 0.018 3 达标 2021年 6月4日 标干废气流量（m3/h） 8243 8250 8146 8750 8795 8628 － － 低浓度颗粒物排放浓度（mg/m3） 16.8 14.4 17.0 1.3 1.1 1.0 20 达标 低浓度颗粒物排放速率（kg/h） 0.138 0.119 0.138 0.011 0.010 0.00863 1 达标 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） 25.1 22.6 20.8 2.79 2.50 2.43 60 达标 非甲烷总烃排放速率（kg/h） 0.207 0.186 0.169 0.024 0.022 0.021 3 达标 备注 1.监测期间气象参数：2021年6月3日，多云、北风、风速1.6~2.2m/s；2021年6月4日，晴、西风、风速1.7~2.3m/s； 2.本项目清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、喷漆、烘干过程产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（FQ-1）排放；本项目喷漆过程产生的漆雾经水帘处理后再与清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、喷漆、烘干过程产生的非甲烷总烃一并经二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（FQ-1）排放； 3.监测期间：有组织非甲烷总烃和颗粒物的排放浓度符合《江苏省大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）。

表7-6 无组织排放废气监测结果统计表 监测日期 监测点位 监测频次 非甲烷总烃（mg/m3） 总悬浮颗粒物（mg/m3） 2021年 6月3日 上风向Ο1# 第一次 1.14 0.183 第二次 1.16 0.133 第三次 1.15 0.150 下风向Ο2# 第一次 1.47 0.367 第二次 1.35 0.400 第三次 1.37 0.383 下风向Ο3# 第一次 1.39 0.450 第二次 1.40 0.433 第三次 1.40 0.400 下风向Ο4# 第一次 1.42 0.300 第二次 1.40 0.383 第三次 1.35 0.350 2021年 6月4日 上风向Ο1# 第一次 1.17 0.150 第二次 1.14 0.183 第三次 1.17 0.133 下风向Ο2# 第一次 1.36 0.350 第二次 1.36 0.383 第三次 1.39 0.400 下风向Ο3# 第一次 1.40 0.433 第二次 1.50 0.383 第三次 1.52 0.400 下风向Ο4# 第一次 1.63 0.417 第二次 1.84 0.383 第三次 1.75 0.367 监控点浓度最大值 1.84 0.45 评价标准 4.0 0.5 评价结果 达标 达标 2021年6月3日 气象条件 多云 气温 28.8~30.9℃ 风向 北风 气压 100.66~100.69kpa 风速 1.9~2.5m/s 2021年6月4日 气象条件 晴 气温 28.1~30.6 ℃ 风向 西风 气压 100.65~100.69 kpa 风速 1.8~2.4m/s 评价结果 验收监测期间，无组织非甲烷总烃、无组织颗粒物的排放浓度符合《江苏省大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）。 表7-7 无组织排放废气监测结果统计表（单位：mg/Nm3） 监测日期 监测点位 监测项目 监测结果 评价标准 评价结果 2021年6月3日 车间外1m处Ο5# 非甲烷总烃 1.77 6 达标 气象条件 多云 气温 29.7℃ 风向 北风 气压 100.68kpa 风速 1.6~2.2m/s 评价结果 验收监测期间，厂区内车间外1m处无组织非甲烷总烃的排放浓度符合《江苏省大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）。 3、厂界噪声 验收监测期间厂界噪声监测结果见表7-8。 表7-8 噪声监测数据统计结果（单位：LeqdB(A)） 监测时间 监测点位 昼间噪声 标准值（昼间） 2021年 6月3日 厂界外东1米处▲1# 57.8 ≤60 厂界外南1米处▲2# 58.5 ≤60 厂界外西1米处▲3# 55.9 ≤60 厂界外北1米处▲4# 57.8 ≤65 车间 噪声源●5# 78.4 － 2021年 6月4日 厂界外东1米处▲1# 58.1 ≤60 厂界外南1米处▲2# 58.5 ≤60 厂界外西1米处▲3# 56.1 ≤60 厂界外北1米处▲4# 57.7 ≤60 车间 噪声源●5# 78.7 － 评价结果 由监测结果可见：项目东、南、西、北厂界昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、污染物排放总量核算 本验收项目总量核算结果见表7-9。 表7-9 主要污染物排放总量 类别 总量控制指标t/a 实测值t/a 是否符合 污染物名称 本项目 有组织废气 非甲烷总烃 0.045 0.0375 符合 颗粒物 0.018 0.0121 符合 废水 废水量 1920 1280 符合 COD 0.768 0.398 符合 SS 0.576 0.214 符合 NH3-N 0.048 0.0272 符合 TN 0.0096 0.0455 符合 TP 0.096 0.00255 符合 固废 0 0 符合 备注 本项目废气累计排放时间为1800h（颗粒物排放时间为1200h） 由表7-9可知，本验收项目废气中非甲烷总烃、颗粒物以及污水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的年排放总量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；固废100%处置零排放，符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求。

表八

验收监测结论： 南京爱迪信环境技术有限公司对《年产电机30万台生产项目》进行了现场验收监测，具体各验收结果如下： 1、废气 有组织废气：本项目清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、喷漆、烘干工段产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（FQ-1）排放。 本项目喷漆工段产生的漆雾经水帘处理后再和清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、喷漆、烘干工段产生的非甲烷总烃一并经二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（FQ-1）排放。 2021年6月3日-6月4日废气监测结果表明：有组织非甲烷总烃、有组织颗粒物的排放浓度及排放速率符合《江苏省大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准； 无组织废气：本项目清洗、晾干、胶铁芯、滴漆、浸漆、喷漆、烘干过程中未捕集到的非甲烷总烃和颗粒物，在车间内以无组织形式排放。 2021年6月3日-6月4日废气监测结果表明：无组织非甲烷总烃、无组织颗粒物的排放浓度符合《江苏省大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内车间外1m处无组织非甲烷总烃的排放浓度符合《江苏省大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 2、废水 厂区实行“雨污分流”和“清污分流”原则。 本项目无生产废水产生，生活污水经市政污水管网接管至滨湖污水处理厂集中处理。 2021年6月3日-6月4日废水监测结果表明：本项目生活污水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的排放浓度及pH值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 3、噪声 2021年6月3日-6月4日噪声监测结果表明：本项目东、南、西、北厂界昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。 4、固体废弃物 本项目的固体废弃物主要为一般固废、危险废物和生活垃圾。 本项目建设一般固废堆场1处，位于厂区东侧，大小为30m2，已设置一般固废标识牌，一般固废的贮存及处理管理检查均符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求。 本项目建设危废仓库1间，位于厂区东侧，大小为10m2，已设置危废仓库标识牌，危险废物进行分类分区贮存，危废包装容器上张贴有危废识别标签，场地已进行防腐、防渗处理，符合防渗漏、防扬散、防流失等要求，危险废物的贮存和管理均符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求。 生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 本项目各类固体废物均得到有效处置，固废实现“零排放”。 5、总量控制 本项目废气中非甲烷总烃以及污水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的年排放总量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；固废100%处置零排放，符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求。 6、风险防范措施落实情况核查 ①厂区内已设置灭火器、消防栓等消防器材； ②已编制安全生产章程，设有专人负责车间生产安全管理。 7、排放口规范化和卫生防护距离核查 厂区已建设雨水排放口1个、污水排放口1个、废气排放口1个，已按要求设置规范的标识牌。 本项目以焊接车间、清洗车间、灌胶车间、浸漆车间为边界各设置50米卫生防护距离，以喷漆车间为边界设置100米卫生防护距离，最近居民点（郁家村）距离生产车间二内的焊接车间68米，距离生产车间一内的喷漆车间约130米。满足卫生防护距离要求。 总结论：经现场勘查，本项目建设地址未发生变化；一般固废仓库从厂区东侧调整至厂区东南侧，未导致环境防护距离范围的变化且敏感点的增加，不属于重大变动；生产工艺未发生变化；项目生产能力同环评；环保“三同时”措施已经落实到位，污染防治措施符合环评及批复要求；经监测，各类污染物均达标排放。 综上，本项目满足建设项目竣工环境保护验收条件。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：常州市松洋鼎升电机有限公司                        填表人：王凯                  项目经办人：王凯

| 建设项目 | 项目名称 | 年产电机30万台生产项目 | 项目代码 | 2012-320450-89-05-907612 | 建设地址 | 江苏武进经济开发区礼河长汀村长塘路18号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3813 微特电机及组件制造 | 建设性质 | 新建（√） 改扩建 补办 （划√） | 项目厂区中心经度/纬度 | 东经E119°85′ 北纬N31°75′ |
|  | 设计生产能力 | 电机30万台/年 | 实际生产能力 | 电机30万台/年 | 环评单位 | 江苏晶昱宝环境科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 常州市生态环境局 | 审批文号 | 常武环审[2021]171号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2021年4月 | 竣工日期 | 2021年6月 | 排污许可证申请时间 | 2020年5月7日 |
|  | 废气设施设计单位 | 江苏赛铭智能环保科技有限公司 | 废气设施施工单位 | 江苏赛铭智能环保科技有限公司 | 本工程排污许可证编号 | 913204125855869078001X |
|  | 验收单位 | 常州市松洋鼎升电机有限公司 | 环保设施监测单位 | 南京爱迪信环境技术有限公司 | 验收监测时工况 | 正常 |
|  | 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 30万元 | 所占比例（%） | 3% |
|  | 实际总投资 | 960万元 | 实际环保投资 | 30万元 | 所占比例（%） | 3.1% |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理 | 20万元 | 噪声治理 | 3万元 | 固废治理 | 7万元 | 绿化及生态 | / | 其他 | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时间 | 2400小时 |
| 运营单位 | 常州市松洋鼎升电机有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 913204125855869078 | 验收监测时间 | 2021年6月3日-6月4日 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新代老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | 1280 | 1920 |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  | 307.5 | 500 |  |  | 0.398 | 0.768 |  |  |  |  |  |
|  | 悬浮物 |  | 167.125 | 400 |  |  | 0.214 | 0.576 |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  | 21.213 | 45 |  |  | 0.0272 | 0.048 |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 |  | 35.525 | 70 |  |  | 0.0455 | 0.0096 |  |  |  |  |  |
|  | 总磷 |  | 1.995 | 8 |  |  | 0.00255 | 0.096 |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 2.38 | 120 |  |  | 0.0375 | 0.045 |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  | 0.0208 | 120 |  |  | 0.018 | 0.018 |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 | 一般固废 |  |  |  | 0.752 | 0.752 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 危险固废 |  |  |  | 2.738 | 2.738 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

注     释

本验收监测报告表附以下附件及附图：

一、附件

附件1 项目环评批复文件

附件2 检测报告

附件3 验收监测期间运行工况说明

附件4 真实性承诺书

附件5 “三同时”验收监测委托函

附件6 生活污水处理合同

附件7 排污许可登记回执

附件8 危废处置合同

附件9 水性绝缘漆msds

附件10 水性绝缘漆使用情况说明

- 附图

附图1 项目检测点位图

附图2 项目地理位置图

附图3 项目周边状况图

附图4-1 项目环评厂区平面布置图

附图4-2 项目实际厂区平面布置图

附图5 现场水性绝缘漆照片

# Text boxes

胶铁芯

压转轴

磁钢、矽钢片

磨转子

动平衡

充磁

检验

G1 有机废气

S1 边角料、废磨削液

磨削液

转子铁芯、胶水

转轴

组装

绕线

清洗、晾干

滴漆、浸漆

烘干

机加工

喷漆

烘干

检验

漆包线

水性绝缘漆

水性绝缘漆

机壳、矽钢片、精拉无缝管、

胶水

清洗剂

S2 废漆包线

G3 有机废气

G4 有机废气

G5 有机废气、漆雾

G6 有机废气

G2 有机废气

S3 边角料

G1 有机废气

S1 清洗废液

定子铁芯

装配

综合检测

成品端盖、插头零配件、轴承、定子、转子

包装

G1 烟尘

水基防锈剂、无铅焊锡丝